Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model 90
Uitvoeringen:		Vaste anti-parkeerpaal
Materiaal: 
Paal:			Staal	
Conservering:		Voorzien van 2 lagen poedercoating van polyesterhars, minimum laagdikte                                                        
                                           80mu 
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 750mm
                                           Diameter 88,9mm         
Kleur: 			RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1                                
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
                                           Poedercoaten in gewenste RAL-kleur