Stoel
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model Canapé Corten 
Uitvoeringen:		L= 730mm
			
Materiaal:
Hout:			Cumaru of gelijkwaardig FSC gecertificeerd hardhout, duurzaamheidsklasse 1, 
                                           blinde montage aan staanders. De houten delen zijn rondom geschaafd met 
                                           radius R=8.
        			Lat model 1, 6 stuks, 60 x 36 x L mm
   			Lat model 2, 5 stuks, 67,9 x 38 x L mm
   			Lat model 3, 3 stuks, 64,2 x 37,6 x L mm
Radius stoel:		Bovenzijde R=70
               		Zitgedeelte R= 150
     			Onderzijde R=70                              
Afmeting:		l x b x h 730 x 670 x 745mm	
Onderstel:		Dichte zijsteunen van cortenstaal, middenstrip op achterzijde van cortenstaal 
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 600 x 250 x 200mm
Montage:		Gelijk aan maaiveld op betonfundatie
Opties:			Cortenstalen T-profiel
			Figuratie 3D
			Figuratie uitgesneden