Stoel
Fabrikaat:		Erdi B.V., o.g.
Type:			Model Canapé Retro
Uitvoeringen:		L= 730mm
			
Materiaal:
Hout:			Cumaru of gelijkwaardig FSC gecertificeerd hardhout, duurzaamheidsklasse 1, 
                                           blinde montage aan staanders. De houten delen zijn rondom geschaafd met 
                                           radius R=8.
       			Lat model 1, 6 stuks, 60 x 36 x L mm
   			Lat model 2, 5 stuks, 67,9 x 38 x L mm
   			Lat model 3, 3 stuks, 64,2 x 37,6 x L mm 
Radius stoel:		Bovenzijde R=70
               		Zitgedeelte R= 150
     			Onderzijde R=70
Afmeting:		l x b x h 730 x 670 x 745mm
Onderstel:		Gietijzer, achterzijde afgesloten t.b.v. blinde montage houten delen.  
 			Staanders zijn thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en gepoedercoat   
 			in gewenste RAL kleur
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 600 x 250 x 200mm
Montage:		Onder maaiveld op betonfundatie