Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model Maritiem
Uitvoeringen:		Insteekpaal
Materiaal: 
Paal:			Staal 
Conservering:		Staalstralen en voorzien van 2 lagen poedercoating, minimum laagdikte 80 
                                           mu			
Afmeting:		Naadloos getrokken buis diameter 168,3 x 3,2 mm over 530 mm verlopend 
                                           tot diameter 130 mm, ronding R= ± 8500 mm, bovenzijde licht ingesnoerd 
                                           over 350 mm, cilindrisch diameter 168,3 mm                  
Kleur:			RAL 5004
Wanddikte:    	 	Minimaal 3mm
Dop:			Kapvormig, afronding R=2,5mm
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm			
Vergrendeling:		ERS-vergrendelingssysteem (rond in vierkant constructie), automatische 
                                           vergrendeling
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
                                           Poedercoaten in gewenste RAL-kleur