Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model Maritiem
Uitvoeringen:		Vaste anti-parkeerpaal
Materiaal: 
Paal:			Staal			
Afmeting:		Naadloos getrokken buis diameter 168,3 x 3,2 mm over 530 mm verlopend 
                                           tot diameter 130 mm, ronding R= ± 8500 mm, bovenzijde licht ingesnoerd 
                                           over 350 mm, cilindrisch diameter 168,3 mm                  
Wanddikte:                     	Minimaal 3mm
Dop:			Kapvormig, afronding R=2,5mm
Grondplaat:		l x b x h 500 x 375 x 3mm			
Conservering:		Staalstralen en voorzien van 2 lagen poedercoating, minimum laagdikte 80 
                                           mu
Kleur:			RAL 5004
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
                                           Poedercoaten in gewenste RAL-kleur